## Slide 1
PROPOSAL · ENTERPRISE AI SYSTEM
VFCare
AI dự đoán & đặt lịch bảo dưỡng xe VinFast
USER
Chủ xe VinFast bận rộn
+ Operator fleet (XanhSM)
BÀI TOÁN
Bỏ sót lịch bảo dưỡng
→ Hỏng xe, mất niềm tin
ĐỀ XUẤT
AI Augmentation
Dự đoán + đặt lịch proactive
Nhóm B1-C401

## Slide 2
Bài toán: ai đau, đau gì, tại sao AI?
Không phải bài toán thiếu thông tin — là bài toán thiếu thời gian và thiếu trust vào thời điểm ra quyết định
NGƯỜI DÙNG & NỖI ĐAU
Chủ xe VinFast bận rộn
Quên / lùi lịch bảo dưỡng định kỳ → xe xuống cấp âm thầm
Khó biết xe có lỗi thật hay chỉ cảnh báo nhiễu
Đặt lịch xưởng mất thời gian, nhiều bước
Hỏng xe giữa đường → mất an toàn + chi phí đột xuất
BỐI CẢNH
VinFast là OEM có telemetry thời gian thực. XanhSM vận hành hàng nghìn xe tập trung — enterprise customer điển hình nhất.
Telemetry là dữ liệu được các cảm biến trên xe tự động thu thập rồi gửi về server qua kết nối mạng — không cần con người can thiệp.
TIẾP CẬN
AI Augmentation,
không Automation
Dự đoán proactive
Nhắc đúng thời điểm dựa trên telemetry + hành vi lái, không phải lịch cứng
Đặt lịch gần không ma sát
Tool calls tự động: check slot → book → confirm, user chỉ approve
User giữ quyền quyết định
AI gợi ý, không tự hành động — phù hợp với tài sản giá trị cao

## Slide 3
Demo chạy được ≠ Enterprise deploy được
Ba ràng buộc lớn nhất định hình toàn bộ kiến trúc hệ thống
RÀNG BUỘC 01
Data Sovereignty
Nghị định 13/2023/NĐ-CP
Dữ liệu cá nhân của user VN (GPS, hành vi lái, định danh) phải lưu tại VN.
TÁC ĐỘNG
Không dùng được cloud API trực tiếp với raw PII. Phải anonymize trước khi gọi LLM.
RÀNG BUỘC 02
Audit Trail
Mọi AI decision phải log
Nếu xe hỏng sau khi AI báo 'chưa cần bảo dưỡng' → cần bằng chứng xử lý khiếu nại.
TÁC ĐỘNG
Logging pipeline phải design từ đầu, không thể thêm sau. Retention dài hạn.
RÀNG BUỘC 03
Legacy Integration
CRM + ERP + hệ thống xưởng
VinFast đã có hệ thống đặt lịch, kho phụ tùng, CRM — không thể yêu cầu rebuild.
TÁC ĐỘNG
Cần integration layer, xử lý timeout/error, 2-way handshake với xưởng.
Insight: mỗi ràng buộc này tự nó đã loại bỏ một trong các lựa chọn triển khai 'đơn giản' (pure cloud, pure on-prem, greenfield build).

## Slide 4
Kiến trúc đề xuất: Hybrid có chủ đích
Dữ liệu nhạy cảm ở lại trong biên giới; inference co giãn theo peak
ON-PREM / PRIVATE CLOUD (VN)
Nơi dữ liệu nhạy cảm ở lại
GPS + hành vi lái (PII)
CRM VinFast · định danh user
Audit log (retention dài hạn)
Anonymization layer
Integration với ERP / hệ thống xưởng
anonymized
feature vector
PUBLIC CLOUD
Nơi AI chạy — không giữ PII
LLM inference (Claude API)
Auto-scaling theo peak 7–9h
Push notification service
App backend (stateless)
Không chứa raw PII
LÝ DO 1 Tuân thủ pháp lý mà không từ bỏ khả năng AI — PII không rời VN, feature vector kỹ thuật lên cloud.
LÝ DO 2 Traffic có peak rõ rệt (sáng 7–9h) — cloud auto-scale rẻ hơn overspec on-prem cho giờ nhàn.

## Slide 5
Cost anatomy: token không phải cost driver
Bóc tách thực tế ở MVP (Ước lượng: 150 lượt/ngày, fleet 500 xe)
Chart: 
| Human review | Compute + Storage + Monitoring | Retraining pipeline | Token API (LLM)
Cost share | 30 | 2.5 | 1.7 | 1.4
$35.60 /ngày
84%
Human review
Cost driver lớn nhất ở MVP
5%
Retraining pipeline
7%
Infra (compute + storage + monitor)
Storage telemetry tăng mạnh nhất khi scale — tích lũy không dừng
4%
Token API (LLM)
Dễ nhìn trên dashboard — nhưng nhỏ nhất, và dễ kiểm soát nhất
⚠ Tối ưu token trước khi tối ưu human review = tối ưu 4% và bỏ qua 84%.

## Slide 6
Tối ưu có chủ đích: đúng chỗ, đúng thời điểm
3 chiến lược được chọn — xếp theo thứ tự áp dụng, không phải theo độ trending
LÀM NGAY
Selective Inference
Pre-filter rule-based trước khi gọi LLM
–50–65%
LLM calls
Xe 'all clear' (ODO < ngưỡng, không error code) → skip LLM hoàn toàn
Giảm latency background scoring 2s → 50ms
Không cần infra mới, risk thấp
TUẦN 4–6
Model Routing
Sonnet cho task phức tạp, Haiku cho task đơn giản
–55%
token cost
book_appointment, cancel → Haiku (đơn giản, rẻ 4x)
run_diagnostic, explainability → Sonnet
Cần usage data thực để route đúng — route sai thì phản tác dụng
KHI >200 XE
Semantic Caching
Cache recommendation theo vehicle + error code + ODO
–40–70%
background cost
200 xe VF8 cùng error code → 1 LLM call, 199 đọc cache
TTL 24h, invalidate khi firmware update
Hit rate thấp ở fleet nhỏ → không đáng đầu tư sớm
KHÔNG CHỌN Prompt compression (tiết kiệm $0.001/conv, không đáng engineering time) · Self-hosted LLM (break-even chỉ khi >5,000 conv/ngày)

## Slide 7
Reliability: thiết kế cho failure
3 tình huống thực tế · Phản ứng ngắn hạn + giải pháp dài hạn · Fallback 3 tầng
Traffic đột biến
Recall, sự kiện, peak 7–9h
NGẮN HẠN
Queue + async notify, cached recommendation tạm
DÀI HẠN
Pre-warming 6h sáng, auto-scale theo queue depth
Provider timeout
LLM API down 15–60 phút
NGẮN HẠN
Circuit breaker + rule-based fallback
DÀI HẠN
Multi-provider routing (Claude → GPT → Haiku self-hosted)
Response chậm
p95 = 12s thay vì <2s
NGẮN HẠN
Streaming, parallel tool calls, timeout 8s + 1 retry
DÀI HẠN
SLO-based auto-routing sang Haiku khi p95 > 3s
FALLBACK 3 TẦNG — KHÔNG ĐỂ CRITICAL SEVERITY BỊ BỎ SÓT
TẦNG 0
Selective Inference
Rule filter trước — skip LLM khi xe all clear
TẦNG 1
Model Routing
Sonnet chậm / lỗi → Haiku (nhanh hơn 3x)
TẦNG 2
Rule-based Engine
LLM down → template theo severity + error code
TẦNG 3
Human Escalation
Critical severity → hotline 1900 23 23 89
ALERT
error > 5% 5 phút
KILL
booking < 60% funnel vỡ
WATCH
fallback > 10% red flag
ZERO
double-book tolerance = 0

## Slide 8
ĐIỀU CHÚNG TÔI ĐÃ HIỂU RÕ
AI tốt không đến từ prompt đẹp.
Mà từ kiến trúc, cost, và fallback được thiết kế từ đầu.
01
Hybrid là lựa chọn bắt buộc
PII ở VN theo Nghị định 13/2023. Cloud inference cho scale. Không thể chọn một cái.
02
Token API chỉ là 4% cost
Human review (84%) và storage telemetry là cost driver thật. Tối ưu đúng chỗ.
03
Critical severity không được im lặng
Dù LLM down, rule-based + hotline vẫn phải chạm đến user. Zero silent failure.
PHASE 2 · Technical Build (demo function calling) + Product Depth (user interview) song song
Nhóm B1-C401 · VFCare Proposal